Schéma de borniers du “Convoyeur SAE EME”
Schéma de borniers du “Convoyeur SAE EME”
Les nombres en noir gras represente le numéro des fils du borniers de la portes.
Les indications en rouge gras, indique les bornes de branchements des relais pour les capteurs.
P4 correspond à Pθ, qui lui même represente le capteur de température du four de trempe.

---
Borniers de puissance :
2-KM1
6-KM1
2-KM2
4-KM1
4-KM2
4-KM3
6-KM2
6-KM3
2-KM3
E2
E3
V-M1
U-M1
E1
U-M2
V-M2
W-M2
W-M1
Terre
Terre
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9

---
Borniers de commande :
Commun
8-(H4)
7-(H4)
19-(H3)
20-(H3)
13-(H2)
14-(H2)
11-(S6)
12-(S6)
9-(S4)
10-(S4)
Retour P3/KM3
A1-KA1/84-KM4
62-KM1
A1-KM2
84-KA1
54-KM4
KM1/KM2
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19

---
+24V
NF KM1
KM3
 2 - KA1
NO KM1/ KM2
NO KM4/ NF KM3
14-KM1
KA1
13-KM1
A1-KM1
61-KA1
62-KA1
A1-KM3
A1-KM4
26-(H1)
25-(H1)
P3-COM
27-(S1)
P3-NF
28-(S1)
P2-NF
P2-COM
P1-NO
P2-NO
P1-COM
16-(S5)
21-(S2)
22-(S2)
15-(S5)
Pθ-NF
Pθ-COM
23-(S3)
Pθ-NO
24-(S3)
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X30
X29
X32
X31
X34
X33
X36
X35
X37
X39
X38
4-KA1

---
Borniers d’alimentation :
Terre
Terre
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Neutre
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Neutre
L1
L2
L3
N